МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОТ ВИНТА!»

Тема проекта: модель шарохода.

Автор: Нефёдов Серафим, 7 кл.

Научный руководитель:  Нефёдов Юрий Алексеевич.

2015

Испытание шарохода автором.

Внешнее устройство модели.

фото 1

1 – полусфера

2 – замок «молния»

Внутреннее устройство модели.

фото 2

1 – полусфера                                          8 – приёмник радиоуправления

2 – замок «молния»                                 9 - антенна

3 – платформа                                         10 – навигационные огни

4 – колесо                                                11 – опорные шары

5 – электродвигатель

6 – батарея

7 – выключатель питания

Модель шарохода.

Я давно интересуюсь историей освоения космоса человеком, исследованием планет Солнечной системы. Существующие до настоящего времени планетоходы (на Луне, Марсе) построены на основе колёсно-гусеничной схемы и, на мой взгляд, обладают большим недостатком: малой проходимостью и маневренностью.

Мой шароход, имеющий сферический корпус, обладает рядом существенных преимуществ:

- стойкость к огромным внешним давлениям атмосфер планет, ударным нагрузкам при посадке и в нештатных ситуациях (удары метеоритов; падение в кратеры и трещины; удары о камни и т.д.);

- оболочка может раскрываться на две полусферы, что очень удобно для размещения астронавтов (исследовательские работы, аварийные ситуации);

- герметичность и плавучесть корпуса позволяет планетоходу плавать в жидкости и не утонуть в болотистых грунтах;

- для повышения проходимости сферу оснащают шипами (лёд), сеткой, кольцами, уголковыми грунтозацепами (песок, гряз, жидкость);

- все приборы находятся внутри аппарата и не мешают его движению (сферу предлагается изготовить из армированного пластика (графена)-прозрачного и непрозрачного);

- сферическая оболочка обладает хорошей аэродинамической обтекаемостью, что позволяет машине противостоять ураганным ветрам и не опрокинуться;

- шароход способен разворачиваться на месте, обходить возникшее препятствие и продолжать движение в любом направлении.

Изготовление модели шарохода я начал с поиска сферы подходящего диаметра.

Для оснащения оболочки механизмом движения пришлось делать её разъёмной с помощью молнии, которую пришил к обеим половинкам. Получилось удобно и просто.

Перешёл к изготовлению механизма движения. Изготовил платформу с двумя колесами, получающими вращение от электродвигателей с помощью фрикционной передачи. Далее установил батарейные отсеки, блок приёмника радиоуправления от сломанной машины, антенну, выключатель, навигационные огни (для облегчения управлением планетохода).

Чтобы платформа внутри сферы не опрокидывалась, сверху её и по бокам установил опорные шары.

Пульт радиоуправления пришлось переделать для управления двухмоторными моделями типа танк, трактор. Для этого плату передатчика пришлось разрезать (сохранив электрические соединения) и изменить положение ручки управления на 90 градусов. Для экономии электроэнергии установил в пульт выключатель питания.

Испытания модели показали, что данная схема шарохода жизнеспособна: он хорошо и резво движется в любом направлении, разворачиваюсь на месте.

Выявился и недостаток: платформа иногда застревает внутри сферы из-за создания препятствия соединительным швом молнии колёсам. Эту технологическую недоработку я собираюсь устранить в моей следующей модели. Все новые машины всегда несовершенны (автомобиль, велосипед, самолёт, танк, ракета и т.д.). А пока практически я устраняю этот недочёт серией дополнительных разворотов на месте и продолжаю движение.

Реальную машину я предлагаю оснастить электродвигателями с питанием от компактной энергетической установки (мощный аккумулятор, радиоизотопный или электрохимический генератор).

Свой первый поход аппарат должен совершить без участия человека (в автоматическом режиме).

Данную модель шарохода я предлагаю использовать в качестве планетохода при исследовании следующих планет (спутников) (см.таблицу):

| № п/п | Планета / Спутник | Поверхность | Температура Поверхности, 0С | Давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Меркурий | Рыхлая | от -170 до +430 | - |
| 2 | Венера | Твёрдая | 470 | 95 |
| 3 | Луна | Рыхлая | от -120 до +110 | - |
| 4 | Марс | Твёрдая | от -90 до +30 | 0,007 |

Примечание.

Практическое применение данного устройства никак не ограничивается космосом. Эта машина может стать отличным вездеходом, преодолевая бездорожье, сыпучие пески, болота, водные преграды и другие препятствия.

Особая роль отводится шароходу в ряду военной техники:

- дистанционная разведка в автоматическом режиме,

- эвакуация раненых,

- подрыв важных стратегических объектов: мостов, складов, трубопроводов и др.,

- уничтожение диверсантов и террористов.

FTO – сила тяжести оболочки            ВЕ – пройденный оболочкой путь

FTП – сила тяжести платформы         α   – угол подъёма платформы

АВ – ось равновесия                           V – скорость движения оболочки

CD – рычаг действия силы FTП          L=CD – длина плеча рычага

Принцип движения шарохода.

В нормальном состоянии шароход находится  в состоянии покоя  рис.1.

В результате работы электродвигателей, это состояние нарушается рис.2: платформа поднимается по сфере на некоторый угол α относительно оси равновесия АВ. Возникает вращающий момент силы FТП относительно центра С:

М = FТП ( L

Оболочка поворачивается, приобретая скорость поступательного движения V и проходит расстояние ВЕ. При продолжении работы двигателей сфера будет совершать вращательно-поступательное движение в указанном направлении.

Поворот машины происходит за счёт изменения направления движения (реверсирования) одного из двигателей, а движение назад – обоих.

Иными словами, в результате работы двигателей происходит смещение центра тяжести системы оболочка – платформа в направление движения аппарата. Планетоход движется.

Мой шароход осваивает Луну.

# Text boxes

2

1

1

6

4

11

5

11

10

9

8

7

3

2